- СОЛНЕЧНЫЕ ТЕРМОСИФОННЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

– компактный водонагреватель, в котором коллектор совмещён с баком-накопителем горячей воды. Горячая вода подаётся потребителю под действием силы тяжести (самотёком).

|  | В комплект входит: 1. Бак-термос (130 – 285 л); 2. Вакуумные трубки (10 – 42 шт.); 3. Электрический нагреватель – ТЭН мощностью 1,5 – 2,5 кВт (заводская установка); 4. Сборный кронштейн для установки (поставляется в разобранном виде); 5. Цифровой контроллер; 6. Электромагнитный кран. |
| --- | --- |
|  | Бак-накопитель из пищевой нержавеющей стали, которая не имеет сварных швов, что исключает коррозию и окисление. Между наружной и внутренней стенкой находится вспененный утеплитель. Бак оборудован магниевым электродом, сенсором уровня воды, вытяжной трубой, ТЭНом. |
|  | Вакуумные трубки – рабочая часть установки, представляют собой две стеклянные с вакуумной прослойкой между ними, благодаря чему отсутствует потеря тепла. Наружная трубка изготовлена из боросиликатного стекла повышенной прочности. Даже стальной шарик 30мм упавший с высоты 450 мм не способен её повредить. Внутренняя – покрыта специальным напылением темного цвета. |
|  | Контроллер – электронное устройство регулирующее температуру воды, сенсором заполнения бака, работой электромагнитного крана, электро тэна, магниевого электрода, электротеплового шнура (дополнительная опция). Работа установки без контроллера невозможна. |
|  | Электромагнитный кран управляемый контроллером открывает и закрывает подачу холодной воды в бак-накопитель. |
|  | Сборный кронштейн из алюминиевого сплава не подвержен коррозии, имеет высокую прочность, снижает общий вес конструкции и обеспечивает нужный угол наклона коллектора. |
| Для начала работы необходимо запрограммировать установку с помощью контроллера. Контроллер также управляет работой электромагнитного крана. Холодная вода через электромагнитный кран заполняет бак-накопитель. В течение солнечного дня холодная вода поступает в коллектор. Постепенно, нагреваясь, поднимается в бак-накопитель. Данная система имеет единую подводящую и отводящую трубу по которой идет заполнение бака холодной водой и доставка горячей воды потребителю. |
| Наименование | LPPCA58-1811-50-AY | LPPCA58-1816-50-AY | LPPCA58-1818-50-AY | LPPCA58-1822-50-AY | LPPCA58-1824-50-AY | LPPCA58-1834-50-AY |  |  |
| Обьём бака | 100 л | 150 л | 170 л | 200 л | 220 л | 300 л |  |  |
|  | Материал (внутренний бак) | Нержавеющая сталь SUS304-2B | Нержавеющая сталь SUS304-2B | Нержавеющая сталь SUS304-2B | Нержавеющая сталь SUS304-2B | Нержавеющая сталь SUS304-2B | Нержавеющая сталь SUS304-2B |  |  |
| Солнечный коллектор | вакуумные трубки, Φ58/1800мм | вакуумные трубки, Φ58/1800мм | вакуумные трубки, Φ58/1800мм | вакуумные трубки, Φ58/1800мм | вакуумные трубки, Φ58/1800мм | вакуумные трубки, Φ58/1800мм |  |  |
|  | Кол-во трубок | 11 шт | 16 шт | 18 шт | 22 шт | 24 шт | 34 шт |  |  |
| Входное/выходное отверстие | кол-во | одно | одно | одно | одно | одно | одно |  |  |
|  | размер | 3/4" (1,90см) | 3/4" (1,90см) | 3/4" (1,90см) | 3/4" (1,90см) | 3/4" (1,90см) | 3/4" (1,90см) |  |  |
| Анодная защита | включено | включено | включено | включено | включено | включено |  |  |
| ТЭН | 1,5 кВ/ч | 1,5кВ/ч | 1,5кВ/ч | 1,5кВ/ч | 1,5кВ/ч | 2,4кВ/ч |  |  |
| Электромагнитный кран | включено | включено | включено | включено | включено | включено |  |  |
| Контроллер | включено | включено | включено | включено | включено | включено |  |  |
| Площадка (кронштейн) | включено | включено | включено | включено | включено | включено |  |  |
|  | Материал | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |  |  |
| Вес установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес установки с водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |

Установка и монтаж сборной конструкции составляет от 10% до 30% в зависимости от  объема  и сложности заявки. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента установки.