LPPCA LPPCA58-1822-50-AY

Солнечный водонагреватель

Руководство по применению

Данное руководство - представляет собой документ,  включающий в себя описание, установку, применение и обслуживание, а также  гарантию на солнечный водонагреватель.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию системы, внимательно прочитайте данное руководство, так как правильная установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание системы гарантируют свое безопасное и надежное действие на длительный период.

ВНИМАНИЕ!

Солнечный водонагреватель подлежит установке и обслуживанию, уполномоченным персоналом с высокой профессиональной квалификацией!

1.  Описание системы

1.1. Назначение

Солнечный водонагреватель модель: LPPCA LPPCA58-1822-50-AY

Система разработана для отдельных зданий и проектов внутренних и муниципальных целей для поставки горячей воды.

Система разработана с чистой вместимостью резервуара 200л., оборудована электронагревателем и единицей электронного управления, работающей под 0.01-0.02 МПа, с номинальным рабочим давлением 0 МПа.

1.2 Характеристики

| Модель | LPPCA LPPCA58-1822-50-AY |
| --- | --- |
| Вместимость резервуара | 200л. |
| Производительность труб | 57л. |
| Общая мощность | 257л. |
| Внутренний резервуар | Материал |  | Нержавеющая сталь SUS304-2B |
|  | Толщина | 0.6мм |
|  | Диаметр | 370мм |
| Внешний резервуар | Материал |  | Белая окрашенная сталь |
|  | Диаметр | 472мм |
|  | Толщина | 0.426мм |
|  | Боковое покрытие | Боковое покрытие светло-голубого цвета |
|  | Изолирующий материал | Полиуретан, пена, 50мм |
|  | Диаметр соединителя | 3/4" |
|  | Размер упаковки | 2115*575*555 мм |
| Трубка | Тип |  | 58/1800mm, Голубая трубка |
|  | Упаковка | 10 шт/каробка 1880х350х170мм |
| Подставка | Материал |  | Алюминиевый сплав 6063 |
|  | Толщина | 1.5-3мм |
|  | Наклон | 50 градусов |
|  | Упаковка | Картонная коробка |
|  | Размер упаковки | 1880*205*125 мм |
| Анодная защита | включена, встроена в резервуар |
| Электрический нагреватель | 220В, 50Гц, встроен в резервуар |
| Цифровой контроллер | 220В, 50Гц |

1.3.  Компоненты

Установка включает в себя:

- Емкость для воды с электронагревателем, предварительно установленным в резервуар, с трубодержателями в количестве 22 штуки и пыленепроницаемыми кольцами - 22 шт. в упаковке - 1 набор.

- Каркас для установки -1 набор.

- Вакуумные трубки в упаковке. – Для каждой единицы солнечных водонагревателей необходимо 22 вакуумные трубки, в одну картонную коробку упаковано 10 вакуумных трубок.

-Цифровой контроллер в упаковке-1 шт.

1.4. Основы конструкции

1.4.1. Структура

Изображение показывает структуру и внешний вид солнечного водонагревателя, исключительно в ознакомительных целях.

1.4.2. Принцип вакуумной трубки.

1 – Внутренняя трубка, 2 - Покрытие, 3 –Вакуумный разрядник, 4 – Внешняя трубка, 5 - Опора, 6 – Гетер, 7. Абсорбционный слой

Вакуумная трубка состоит из внутренней трубки, внешней трубки, вакуумного разрядника, опоры, гетера, и абсорбционного слоя, главным образом используемого для поглощения солнечной иррадиации и сохранения влаги.

К тому же,  отборное абсорбирующее покрытие, на внешней поверхности трубки, применено для поглощения солнечной иррадиации; вакуумный разрядник, пространство между внешней и внутренней трубками, используется для теплоизоляции, предотвращая потерю температуры; гетер, у основания трубки, используется для поглощения воздуха; абсорбционный слой указывает на присутствие вакуума, и белая мутность указывает на потерю вакуума.

1.4.3. Принцип солнечной системы

Прямые и диффузные солнечные лучи поглощаются абсорбционным покрытием трубки и преобразовывается в тепло, подогревая воду, находящуюся в вакуумных трубках, горячая вода поднимается в водный резервуар, а холодная вода из водного резервуара опускается в вакуумную трубку, поддерживая естественную циркуляцию.

2. Установка системы

2.1. Информация для заполнения

Одобрено

Директор _____________________________________________________

(Наименование организации, которая вводит в эксплуатацию систему) _______________________________________________________________________

МВА

(Подпись) (Дата)

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА

На ввод в эксплуатацию солнечного водонагревателя _______

1. Организация, которая  осуществляет установку и ввод в эксплуатацию установку _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Почтовый адрес и полное наименование

_____________________________________________________________________

Телефон ________________

Дата установки  "____"_______________ 20___г.

Дата вода в эксплуатацию "____"_______________ 20___г.

2. Информация о лицах, завершивших установку, ввод в эксплуатацию, проводила брифинг по правилам использования системы.

________________________________________ ________________ Установка

Имя, № сертификата, подпись

______________________________________ ________________ Брифинг

Имя, № сертификата, подпись

3. Информация о месте установки и его владельце

___________________________________________________________________

e-mail, имя владельца

______________________________________________________________________

Брифинг прослушан, изучены правила использования.

________________________________________ ________________

Имя, подпись владельца

______________________________________ ________________

2.2. Выбор места

Выбирая место для инсталляции, примите следующие факторы во внимание:

▪ Тщательно осмотрите место для установки и проверьте, чтобы выбранное место не было в тени от деревьев или зданий в течение дня, особенно с 9:00 до 15:00 дня, то есть в течение часов пик солнечной энергии.

▪ Система должна быть установлена на высоте не меньше чем 1 метра от базового края крыши, на расстоянии, по крайней мере, в 1 метр от каждого края крыши. Установите систему настолько близко насколько возможно к месту крупнейшего потребления горячей воды, такой как ванная или кухня.

▪ Установка на островерхих крышах требует дополнительных приложений для емкости, для предотвращения скольжения после установки.

▪ Тщательно осмотрите стойки на крыше и удостоверьтесь, что они выдерживают вес системы после заполнения водой. Как правило, передняя кронштейн резервуара установлена по направляющим или в решетку для максимальной силы. Если крыша не может противостоять давлению, Вы должны установить дополнительную установку прежде, чем установить систему.

2.3 Рекомендации и предостережения для установки системы

▪ Высокие меры предосторожности должны быть приняты при установке системы, из-за высокой инсталляционной высоты.

▪ Будьте осторожны при перемещении системы и ее частей по крыше. Подъем и манипуляция различных компонентов системы на крыше являются сложной работой, и требуют особой осторожности.

▪ Обеспечьте достаточное число людей для установки системы.

▪ При установке солнечного водонагревателя используйте защитные перчатки и защитные очки во избежание травм.

▪ Строго придерживайтесь всех инструкций и правил при монтаже электропроводки, в том числе правила для проводки электронного блока управления.

▪ Присоедините систему к громоотводу здания или установите молниеотвод.

▪ Вся работа, связанная с установкой, должна выполняться в соответствии с местным законодательством, в случае конфликта между руководством по применению и местным законодательством, имеет силу последний.

▪ Солнечный нагреватель должен быть установлен в месте, которое остается не затененным в течение года. Удостоверьтесь, что деревья не бросают тень на нагреватель, особенно зимой.

▪ Вся электропроводка должна быть покрыта защищенным от непогоды пластмассовым или металлическим трубопроводом с водонепроницаемыми заглушками.

▪ Установка должна соответствовать местным правилам строительства и водопровода. Трубы следует выбирать высокотемпературные, способные выдерживать температуру до 100° C и выдерживающие давление.

▪ После установки необходимо установить анкер для закрепления системы, для устойчивости при ветре.

▪ В связи с высокой степенью вероятности замерзания воды в соединяющихся трубопроводах в зимнее время, следует обернуть трубопроводы поясом электроотопления.

▪ Для уменьшения потери температуры, следует обернуть наружные трубопроводы изоляционным материалом двойного слоя.

▪ Система не находится под давлением, поступление воздуха в резервуар по средствам вентиляции.

▪ Температура в пустых вакуумных трубках может достигать свыше 250 ° C. Поэтому, существует вероятность поломки трубки при подаче холодной воды. Это обязательно нужно учитывать! Чтобы избежать такого рода повреждения, рекомендуется:

- Защита вакуумных трубок от солнечного света соответствующими покрытиями и напылениями.

- Первая подача воды должна быть выполнена ночью (через 4 часа после заката) или рано утром.

2.4. Схема установки системы

Выберите оптимальное место для установки системы, собирайте систему согласно следующим картинкам.

Шаг 1. Распакуйте коробку с каркасом.

Шаг 2 Сбор держателя для резервуара

Шаг 3. Сбор задней опорной штанги 					Шаг 4. Сбор передней опорной штанги

Шаг 5 Сбор боковой опорной штанги					Шаг 6 Фиксация емкости на каркас

Шаг 7 Сбор трубок

3. Применение и обслуживание

3.1. Акт приема-передачи

Дата производства __________________________________________(Месяц, Год)

Подписи лиц отвечающих за получение и упаковку: __________ __________

(Подпись) (Подпись)

3.2. Уведомление о безопасности

3.2.1 НЕ выполняйте обслуживание и ремонт системы, в то время как включено питание.

3.2.2. Перед включением система должна гарантировать отсутствие любой угрозы жизни или здоровью, чтобы проверить целостность системы заземления и надежность ее контакта с заземляющим проводом.

3.2.3.  Вода на выходе может превысить 90 С Цельсия. Пожалуйста, проверяйте работу смесителя все время. Убедитесь, что  температура воды устойчива и подлежит использованию.

3.2.4. Пар может выйти из воздуховода. Должны быть приняты меры по обеспечению безопасности людей.

3.2.5. При переполнении вода может течь из трубы, убедитесь в том, что земля хорошо защищена.

3.3.  Обслуживание

Эта система может использоваться круглый год в любое время, предоставление надлежащих услуг,

3.3.1. Чистка вакуумных трубок

Поверхность вакуумных трубок может покрываться пылью, которая в свою очередь может оказать негативное влияние на процесс поглощения солнечного излучения. Поэтому, основываясь на количестве пыли, вакуумные трубки должны чиститься каждые шесть месяцев в году. Производя чистку, используйте мыльную воду или моющие средства для трубок.

3.3.2. Удаление накипи

Из-за температуры воды может образовываться накипь в областях, где используется жесткая вода в вакуумных трубках, емкости и т.д. Если вода будет грязная, то удалить накипь будет сложнее. Длительное использование вакуумных трубок с накипью могут снизить тепловую эффективность. Основываясь на окружающей среде, профессиональная чистка должна производиться раз в  2-5 лет.

ВНИМАНИЕ! ОБСЛУЖИВАНИЕ должно производиться при выключенном питании.

4. Гарантии

4.1. Гарантийный срок для системы составляет 3 года, с момента поставки на склад российского продавца. Ограничения гарантии на материал и качество, основываются на качестве воды:

Уровень PH: 6.5-8.5

Содержание хлорид-Иона: ＜100мг/л

Содержание ионов кальция: ＜300мг/л

| Емкостные части | Емкость для воды | 3 года гарантии | Замена поврежденных частей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Противопыльное кольцо | Дополнительно 1 %-2 % от количества заказа будут высланы к общему заказу При больших заказах возможна поставка дополнительного количества |
|  | Силиконовое кольцо |  |
| Части сбора солнечной иррадиации | Вакуумная трубка |  |
|  | Трубкодержатель |  |
| Установочные части кронштейнов | Кронштейн | 3 года гарантии | Замена поврежденных частей |

6.2. Когда система будет не в состоянии работать, потребитель должен связаться с продавцом в России:

«МВА»

Россия, 347900 Ростовская область, Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 “A”

# Text boxes

Держатель для бака

Крепления

Передняя опора

Болты

Основной каркас

Задняя опора

Крепления

Держатель для трубок трутрубок

Держатель для емкости

Задняя опора

Держатель для емкости

Задняя опора

Держатель для емкости

Задняя опора

Передняя опора

Задняя опора

Передняя опорная штанга

Задняя опорная штанга

Держатель для емкости

Емкость

Боковая опорная штанга

Держатель для трубок